## Slide 1: 期末考核说明
人数众多，无法公平地开展线上考试
团队协作完成一个综合学习项目
3~4人一组，组长一名
5.15交大报告（组长发邮件给助教）
报告首页列出组员承担的部分和贡献比例
总体成绩基础上根据组员贡献调整

## Slide 2: 期末考核 基于OFDM的典型系统分析

## Slide 3
典型系统 | 组号 | 通1 | 通2 | 通3 | 通4 | 求是
802.11n | 1 | 曹清卓 | 黄韬 | 李琪玮 | 蔡东东 | 高世辉
802.11ac | 2 | 陈永祺 | 李岩 | 张佳 | 东静萱 | 王嘉玮
802.11ad | 3 | 冯梓阳 | 梁嘉伟 | 崔星宇 | 郝超 | 
802.11ax | 4 | 韩梦琪 | 马树坤 | 王亚飞 | 赖双意 | 
802.11ah | 5 | 姜逸飞 | 乔欣然 | 王翔宇 | 李康 | 
802.11af | 6 | 李昱霖 | 商钰滢 | 王晨 | 李文扬 | 
802.16e | 7 | 庞添天 | 王琪胜 | 邸传鲁 | 彭佳乐 | 
LTE (R8) | 8 | 裴金 | 尹文杰 | 代舒琪 | 于浩淼 | 
NB-IoT | 9 | 姚宇轩 | 张梦洁 | 张一璇 | 张东明 | 
DVB-T | 10 | 张子怡 | 赵汉鹏 | 李孟悦 | 张积祥 | 

## Slide 4: 基本方法
分析项目
（1）应用场景
（2）频段/信道特征
（3）系统参数及合理性分析
（4）调制编码方式及传输速率分析
（5）映射规则
（6）帧结构和训练序列
（7）接收处理流程
（8）同步基本方法
（9）信道估计基本方法
查阅标准文档
查阅参考书
查阅大论文
重点：系统梳理、领会原理

## Slide 5: 802.11a应用场景
Wireless access to Internet within 100m

## Slide 6
IEEE 802.11a使用5GHz频段，广泛应用的场合如办公室、工业建筑、展示厅和居民区安装。目前已提出了代表这些不同环境的不同信道模型。
802.11a信道模型
Notes: 情况E，超过了前面的保护间隔的长度，

## Slide 7
802.11a系统参数及合理性分析

## Slide 8: 802.11a的调制编码方式和传输速率分析
Modulation: BPSK/QPSK/16QAM/64QAM
Coding: 1/2 Convolutional code
Coding Rate (Punctuate): 1/2、2/3、3/4

## Slide 9
802.11a映射规则
52 Non-silent subcarriers :
  48 data subcarriers
  4 pilot subcarriers
Pilot subcarriers: (-21, -7, 7, 21);
Silent subcarriers: -32 ~ -27, 0, 27 ~ 31

## Slide 10
802.11a帧结构
10 short training symbols (10 *0.8us = 8us);
Long training symbols (2*0.8us + 2*3.2us = 8us);

## Slide 11
802.11a帧结构
描述训练序列的生成方法
Short Training blocks: 12 non-zero subcarriers among 52 subcarriers [-24, -20, -16, -12, -8, -4, 4, 8, 12, 16, 20, 24]

## Slide 12
802.11a帧结构
描述训练序列的生成方法
A long training symbol consists of 52 subcarriers;

## Slide 13
802.11a帧结构
正确解释
时频资源图

## Slide 14
802.11a接收处理流程
根据系统的帧结构及训练序列
简要描述接收机基本处理流程
要进行合理解释

## Slide 15: Packet detection for 802.11a
Normalized Auto-Correlation

## Slide 16: Freq Synch for 802.11a
Auto-correlation based method
LTB delay
conj
CFO
Estimate
OFDM
signal
CFO
Compensation
Offset: synch error and dirty samples

## Slide 17: Fine Timing Synchronization
Cross correlation with long training sequence
Find the maximum correlated point
conj
sum
Max

## Slide 18: Channel Est based on Long Training Blocks
H(1,k) and H(2,k)
for all subcarriers
Used for following
OFDM symbols;
Strong frequency
selectivity;
Weak time selectivity;